| UNIUNEA EUROPEANĂ | GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU | Fondul Social European POSDRU 2007-2013 | Instrumente Structurale 2007-2013 |  | OIPOSDRU | Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului: “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/58832

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea profesională:

TEHNICIAN FEROVIAR

Nivel 3

Domeniul de pregătire profesională:

ELECTROMECANICĂ

2012

AUTORI:

ADRIANA LEAHU  prof.ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I”Bucureşti

ILEANA MARIA HRABAL prof. ing., grad didactic I, Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova

CRINA DRĂGAN prof ing grad didactic I, Colegiul Tehnic „Radu Negru” Galaţi

FLORENTINA FILIPOVICI prof. ing., grad didactic I,Colegiul Tehnic de Marină „Al.I.Cuza” Constanţa

CONSULTANŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE:

ADRIAN CĂLIN VLAICU consilier, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Coordonare  C.N.D.Î.P.T.:

###### CARMEN RĂILEANU – inspector de specialitate

Titlul calificării: TEHNICIAN FEROVIAR

Notă introductivă

- Descrierea succintă a calificării: Tehnicianul Feroviar, este capabil sa indeplineasca sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere in functiune, intretinere si reparare a materialului rulant (locomotive de manevră cu motoare diesel si transmisie mecanică, locomotive cu motor diesel si transmisie hidraulică, locomotive cu motor diesel si transmisie electrică, automotoare diesel, locomotive si rame electrice, vagoane de marfă, vagoane pentru transporturi speciale, vagoane de călători, vagoane restaurant şi vagoane de dormit, remorci de automotoare, rame de metrou, tramvaie), sa lucreze cu documentele/contractele de transport,  sa realizeze grafice si programe de transport, sa coordoneze si sa monitorizeze operativ transportul feroviar, la nivelul pe care i-l permite aceasta calificare.

- Ocupaţiile ce pot fi practicate: Sunt  ocupaţii din COR care sunt accesibile absolvenţilor din IPT în calificarea  Tehnician Feroviar, din grupe de bază diferite, astfel:

311427-tehnician prestatii vehicule

432301- agent transporturi

432340-grafician mers de tren

432342-agent feroviar marfa

511204- conductor vagon de dormit si cuseta

- Unităţile de rezultate ale învăţării pentru calificare:

UNITǍŢI DE REZULTATE ALE ÎNVǍŢǍRII – TEHNICE GENERALE

- Utilizarea sistemelor de acţionare din instalaţiile electromecanice

- Planificarea, organizarea şi asigurarea calităţii proceselor tehnologice

UNITǍŢI DE REZULTATE ALE ÎNVǍŢǍRII – TEHNICE SPECIALIZATE

- Verificarea contractelor şi documentelor de transport

- Coordonarea operativă şi  monitorizarea circulaţiei feroviare

- Exploatarea tehnică a materialului  rulant

Calificarea Tehnician Feroviar integrează următoarele domenii de competenţe cheie:

- comunicare în limba română  şi în limba maternă;

- comunicare în limbi străine;

- competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii;

- competenţe digitale;

- a învăţa să înveţi;

- competenţe civice şi sociale;

- asumarea iniţiativei şi antreprenoriat;

- sensibilizare la cultură şi exprimare culturală.

Aceste competenţe sunt avute în vedere pentru:

-a fi dezvoltate şi particularizate în procesul de formare profesională;

-a fi evaluate în procesul de evaluare continuă (curentă), dar şi sumativ;

-a fi menţionate în documentele care atestă certificarea profesională a absolvenţilor.

- Nivelul de calificare din România: nivelul 3

Nivelul conform Cadrului European al Calificărilor, EQF: nivelul 4

- Finalităţile calificării:

Angajarea pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate: După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii au varianta angajării în una din ocupaţiile enumerate mai sus, în unitati ale transportului feroviar (depouri de locomotive, revizii de vagoane, agenţii de voiaj, gări, staţii feroviare, alte unităţi cu activităţi conexe sau adiacente transportului feroviar) în regiile autonome de transport local, în zona de minerit, la Metrorex. Pentru promovarea pe funcţii cu o salarizare superioară, pot urma cursuri la Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, urmate de examinare si autorizare in siguranţa circulaţiei de către Autoritatea Feroviară Română.

Continuarea studiilor, pentru a obţine altă/ alte calificare/ calificări de nivel superior al Cadrului Naţional al Calificărilor.

- Calificarea este înscrisă în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar precum şi durata de şcolarizare/ Registrul Naţional al Calificărilor, aprobat conform legii.

Tabel de corelare a unităţilor de rezultate ale învăţării cu unităţile de competenţă specifice ocupaţiilor care pot fi practicate

| Unităţi de rezultate ale învăţării pentru calificarea Tehnician Feroviar | Competenţe propuse de angajator (*) pentru calificarea Tehnician Feroviar | Competenţe propuse de angajator (**) pentru calificarea Tehnician Feroviar |
| --- | --- | --- |
| 1.Utilizarea sistemelor de acţionare din instalaţiile electromecanice | Exploatarea tehnica a materialului rulant | Exploatarea materialului rulant Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă |
| 2.Planificarea, organizarea şi asigurarea calităţii proceselor tehnologice | Etica muncii in transportul feroviar Asigurarea calitatii lucrarilor executate | Organizarea activităţilor la locul de muncă Planificarea sarcinilor şi a timpului de lucru Asigurarea calitatii lucrarilor executate |
| 3.Verificarea contractelor şi a documentelor de transport | Comunicare interactiva la locul de munca Comunicare în limbi de circulatie internationala Verificarea contractelor si a documentelor de transport | Comunicarea interactivă la locul de muncă Verificarea documentelor de transport |
| 4.Coordonarea operativă şi monitorizarea circulaţiei feroviare | Creativitate in rezolvarea problemelor Planificarea sarcinilor şi a timpului de lucru Organizarea activităţilor la locul de muncă Managementul activitatilor specifice transportului feroviar | Creativitate si rezistenta la stres Competenţe informatice Coordonarea circulatiei feroviare Monitorizarea activitatilor specifice transportului feroviar Capacitate de analiza si decizie |
| 5.Exploatarea tehnică a materialului rulant | Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, PSI si protectia mediului Exploatarea tehnica a materialului rulant | Exploatarea materialului rulant |

(*) Depoul de locomotive  „Bucureşti Călători”

(**) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI S.A.

Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale: 1. UTILIZAREA SISTEMELOR DE ACŢIONARE DIN INSTALAŢIILE ELECTROMECANICE

Puncte de credit:

Rezultatele învăţării:

| Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. Componentele sistemelor de acţionare electrică 1.1.2. Scheme electrice de acţionare 1.1.3. Sisteme de acţionare electrică cu motoare de curent continuu şi motoare asincrone 1.1.4.Sistemele de acţionare hidropneumatică ale instalaţiilor electromecanice | 1.2.1.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate 1.2.2. Citirea shemelor de forţă şi de comandă ale sistemelor de acţionare electrică 1.2.3.Selectarea elementelor componente ale acţionărilor electrice 1.2.4.Selectarea elementelor pentru circuitul de comandă, protecţie şi reglaj ale acţionărilor electrice 1.2.5.Executarea de scheme de forţă şi de comandă pentru sisteme de acţionare electrică 1.2.6.Utilizarea normelor specifice/ legislaţie de protecţia mediului pentru alegerea elementelor de comandă, protecţie şi reglaj 1.2.7.Utilizarea semnelor convenţionale ale elementelor componente ale acţionărilor electrice în scheme de forţă şi de comandă 1.2.8.Reprezentarea cu ajutorul calculatorului a caracteristicilor statice ale acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.2.9.Executarea de circuite pentru pornirea acționărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.2.10.Executarea de circuite pentru frânarea acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.2.11.Executarea de circuite pentru reglarea vitezei şi turaţiei acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.2.12.Utilizarea documentaţiei tehnice pentru pornirea, frânarea şi reglarea vitezei acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.2.13.Monitorizarea indicaţiilor aparatelor indicatoare pentru determinarea mărimilor electrice în cazul metodelor de pornire, frânare și reglare a vitezei acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.2.14.Prelucrarea matematică a datelor măsurate (a tensiunii de alimentare, a fluxului, a rezistenţei, a numărului de poli, a frecvenţei) în cazul metodelor de pornire, frânare şi reglare a vitezei acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.2.15.Citirea shemelor structurale ale acţionărilor hidropneumatice 1.2.16.Selectarea elementelor componente şi specifice ale acţionărilor hidropneumatice 1.2.17.Utilizarea normelor specifice/ legislaţie de protecţia mediului pentru alegerea elementelor componente şi specifice ale acţionărilor hidropneumatice 1.2.18.Utilizarea semnelor convenţionale ale elementelor componente şi specifice ale acţionărilor hidropneumatice 1.2.19.Executarea de circuite hidraulice conform documentaţiilor tehnice | 1.3.1.Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina primită; 1.3.2.Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; 1.3.3.Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate 1.3.4.Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 1.3.5.Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor 1.3.6.Executarea autonomă a circuitelor pentru pornirea, frânarea, reglarea vitezei şi turaţiei ale acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone 1.3.7.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă; 1.3.8.Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor 1.3.9.Executarea autonomă a circuitelor hidraulice (circuite de inversare, circuite pentru reglarea vitezei, circuite diferenţiale) |

Domenii de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale „UTILIZAREA SISTEMELOR DE ACŢIONARE DIN INSTALAŢIILE ELECTROMECANICE”

      - Comunicarea în limba română şi în limba maternă

- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

- Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

      - Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii

- Prelucrarea matematică a datelor măsurate (a tensiunii de alimentare, a fluxului, a rezistenţei, a numărului de poli, a frecvenţei) în cazul metodelor de pornire, frânare şi reglare a vitezei acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone

      - A învăţa să înveţi

- Utilizarea documentaţiei tehnice pentru pornirea, frânarea şi reglarea vitezei acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone

- Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

      - Competenţe civice şi sociale

- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

- Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

- Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/sarcinilor încredinţate

- Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor

      - Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

- Sensibilizare la cultură şi exprimare culturală

- Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate

- Competenţe digitale

- Reprezentarea cu ajutorul claculatorului a caracteristicilor statice ale acţionărilor cu motoare de curent continuu şi cu motoare asincrone

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară la şcoală sau la operatorul economic):

# Elemente ale circuitelor de comandă, protecție și reglaj (motoare de curent continuu, motoare de curent alternativ, întreruptoare, separatoare, contactoare, relee, siguranţe fuzibile, butoane de pornire, butoane de oprire, rezistenţe, impedanţe, conductoare)

# Elemente componente și specifice ale acționărilor hidropneumatice (motor hidraulic, pompă, compresor, distribuitor, ventil, rezistență hidraulică, supapă, filtru, rezervor, drosel, cuplă, cilindru, burduf pneumatic, sursă de aer comprimat, mușchi pneumatic, generator de vid, ventuză pneumatică)

- Materiale şi accesorii necesare realizării lucrărilor practice (cabluri, conductoare, conectori, etc.)

- Laborator cu echipamente specifice pentru: acționări electrice, acționări hidropneumatice

- Documentaţie tehnică şi tehnologică (cataloage, specificaţii tehnice, standarde)

- Trusa electricianului

- Softuri educaționale, softuri de simulare

Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării:

- Materiale, echipamente necesare

# Elemente ale circuitelor de comandă, protecție și reglaj (motoare de curent continuu, motoare de curent alternativ, întreruptoare, separatoare, contactoare, relee, siguranţe fuzibile, butoane de pornire, butoane de oprire, rezistenţe, impedanţe, conductoare)

# Elemente componente și specifice ale acționărilor hidropneumatice (motor hidraulic, pompă, compresor, distribuitor, ventil, rezistență hidraulică, supapă, filtru, rezervor, drosel, cuplă, cilindru, burduf pneumatic, sursă de aer comprimat, mușchi pneumatic, generator de vid, ventuză pneumatică)

- Materiale şi accesorii necesare realizării lucrărilor practice (cabluri, conductoare, conectori, etc.)

- Laborator cu echipamente specifice pentru: acționări electrice, acționări hidropneumatice

- Documentaţie tehnică şi tehnologică (cataloage, specificaţii tehnice, standarde)

- Trusa electricianului

- Softuri educaţionale, softuri de simulare

- Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Respectarea planificării sarcinii de lucru conform fișelor de lucru. | 40% |
|  |  |  | Alegerea elementelor circuitului de comandă, protecție și reglaj ale acționărilor electrice conform documentației tehnologice. | 30% |
|  |  |  | Alegerea elementelor componente și specifice ale acționărilor electro-hidropneumatice | 30% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Respectarea indicaţiilor tehnologice în realizarea sarcinii de lucru. | 30% |
|  |  |  | Executarea circuitele în conformitate cu schemele de forță, comandă ale acționărilor din instalațiile electromecanice, cu respectarea normelor specifice de SSM, de protecţie a mediului. | 50% |
|  |  |  | Folosirea corespunzătoare a elementelor componente și specifice ale acționărilor electro-hidropneumatice | 20% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Respectarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor realizate. | 60% |
|  |  |  | Folosirea corectă a termenilor de specialitate în prezentarea sarcinii de lucru. | 40% |

Unitatea de rezultate ale învăţării – tehnice generale: 2. PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESELOR TEHNOLOGICE

Puncte de credit:

Rezultatele învăţării

| Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.Planificarea şi organizarea in instalaţii electromecanice. 2.1.2.Organizarea lucrărilor la utilaje electromecanice: 2.1.3.Aprovizionarea locurilor de muncă cu SDV-uri şi utilaje corespunzătoare etapelor procesului tehnologic 2.1.4. Planificarea activităţii pe locuri de muncă. 2.1.5. Organizarea/gestionarea resurselor umane 2.1.6. Documente utilizate la planificarea activităţilor 2.1.7. Conceptul de asigurarea calităţii 2.1.8. Sisteme de calitate 2.1.9. Documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă: 2.1.10. Auditul calităţii –terminologie tipuri de audit /documente de audit: 2.1.11. Instrumentele calităţii: | 2.2.1.Studierea legislaţiei în limba română/maternă cu privire la caracteristicile proceselor tehnologice ţinand cont de legislaţia muncii; 2.2.2.Schiţarea graficului de desfăşurare/organizare a lucrărilor conform principiilor de organizare pe locuri de muncă/etape; 2.2.3.Intocmirea graficului de aprovizionare respectand principiile de aprovizionarea locului de muncă : 2.2.4.Stabilirea condiţiilor de depozitare a SDV-urilor/ utilajelor conform documentaţiei tehnico-economice de execuţie 2.2.5.Estimarea necesarului volumului de lucrări la realizarea elementelor instalaţiilor electromecanice; 2.2.6.Întocmirea listelor de operaţii şi faze de lucru, respectând ordinea de realizare, la executarea lucrărilor tehnologice 2.2.7.Stabilirea numărului de muncitori, necesari pentru executarea unui anumit volum de lucrări 2.2.8. Urmărirea în cadrul echipei tehnice de coordonare a proiectului unei lucrări execuţia lucrărilor conform normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare; 2.2.9. Completarea documentelor utilizate în plenificarea şi organizarea activităţilor 2.2.10. Selectarea şi centralizarea informaţiilor referitoare la necesarul de resurse umane, folosind internetul şi calculatorul; 2.2.11. Aplicarea conceptelor de asigurarea calităţii unui proces de producţie; 2.2.12. Aplicarea standardelor ISO specifice fiecărei activităţi ; 2.2.13. Selectarea metodelor de controlul al calităţii 2.2.14. Analizarea elementelor sistemului de asigurarea calităţii; 2.2.15. Utilizarea termenilor specifici standardelor de asigurarea calităţii; 2.2.16. Utilizarea documentelor specifice locului de muncă 2.2.17. Aplicarea procedurilor de calitate la fiecare loc de muncă; 2.2.18. Realizarea planului de audit, a raportului de audit, a raportului de actiuni preventive/corective, a raportului de neconformitate 2.2.19. Urmărirea aplicării acţiunilor corective; 2.2.20. Evaluarea conformităţii proceselor/produselor /serviciilor 2.2.21. Utilizarea instrumentelor calităţii în diverse aplicaţii specifice unei activităţi profesionale; 2.2.22.Identificarea punctelor critice şi iniţierea acţiunilor preventive/ corective; 2.2.23.Completarea instrumentelor calităţii (diagrame, histograme, fişe de inspecţie) în diverse aplicaţii specifice unei activităţi profesionale; 2.2.24. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 2.2.25.Completarea documentaţiei tehnice ; | 2.3.1. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; 2.3.2.Grad de autonomie restrâns în executarea operaţiilor; 2.3.3.Asumarea responsabilităţii în realizarea sarcinilor de lucru; 2.3.4. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă. 2.3.5.Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate; 2.3.6. Selectarea metodelor de control al calitatii 2.3.7. Responsabilizarea in completarea documentelor sistemului calitatii ; 2.3.8.Comunicarea eficace cu colegii de echipă de audit în vederea completării documentelor de audit; 2.3.9.Asumarea iniţiativei în utilizarea documentelor sistemului calităţii specifice procesului de producţie/locului de muncă; |

Unitatea de rezultate ale învăţării PLANIFICAREA, ORGANIZAREA SI ASIGURAREA CALITATII PROCESELOR TEHNOLOGICE, dezvoltă următoarele domenii de competenţe cheie:

- Comunicare în limba română  şi în limba maternă;

- Comunicarea eficace cu colegii de echipă de audit  în vederea completării documentelor de audit;

- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

- Competenţe digitale

- Selectarea şi centralizarea informaţiilor referitoare la necesarul de resurse umane, folosind internetul şi calculatorul;

- Utilizarea instrumentelor calităţii în diverse aplicaţii specifice unei activităţi profesionale;

- Competenţe matematice, în ştiinţe şi  tehnologii

- Estimarea necesarului volumului de lucrări la realizarea  elementelor  instalaţiilor electromecanice;

- Stabilirea numărului de muncitori, necesari pentru executarea unui anumit volum de lucrări

- A învăţa să înveţi

- Completarea  documentelor utilizate în plenificarea şi organizarea activităţilor;

- Completarea instrumentelor calităţii (diagrame, histograme, fişe de inspecţie) în diverse aplicaţii specifice unei activităţi profesionale;

- Competenţe civice şi sociale

- Asumarea responsabilității în realizarea sarcinilor de lucru;

- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.

- Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;

- Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

- Asumarea iniţiativei în utilizarea documentelor sistemului calităţii specifice procesului de producţie/locului de muncă;

- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesare în şcoală sau la operatorul economic)

- Surse de documentare: documentaţie tehnică de execuţie / proiecte, norme şi normative specifice, formulare tipizate, grafice, fişe tehnologice; internet, colecţie de legi, colecţie de cărţi şi reviste din domeniul  electromecanic, standarde de calitate românești și internaționale, proceduri de calitate, instrucțiuni de lucru

- Cataloage de: materii prime şi materiale, AMC-uri şi SDV-uri, utilaje specifice  fiecărei categorii de lucrări aferente domeniului electromecanic ;

- Metode: grafice de desfăşurare /pe etape ale lucrărilor, scheme de analiză;

- Soft educaţional, CD-uri, casete audio-video

Standardul  de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării: Planificarea, organizarea si asigurarea calitatii proceselor tehnologice

- Materialele, echipamentele necesare:

- Surse de documentare: documentaţie tehnică de execuţie / proiecte, norme şi normative specifice, formulare tipizate, grafice, fişe tehnologice; internet, colecţie de legi, colecţie de cărţi şi reviste din domeniul  electromecanic, standarde de calitate românești și internaționale, proceduri de calitate, instrucțiuni de lucru

- Cataloage de: materii prime şi materiale, AMC-uri şi SDV-uri, utilaje specifice  fiecărei categorii de lucrări aferente domeniului electromecanic ;

- Metode: grafice de desfăşurare /pe etape ale lucrărilor, scheme de analiză;

- Soft educaţional, CD-uri, casete audio-video

- Criterii, indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Planifică/organizează activitățile lucrărilor pe lucrări/faze de lucru | 20% |
|  |  |  | Alegerea sarcinii de lucru specifice activității | 40% |
|  |  |  | Stabilirea necesarului de resurse/forță de muncă specific activităților/operațiilor tehnologice | 20% |
|  |  |  | Respectarea metodelor privind normarea activităților | 20% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Respectarea succesiunii logice a planificării și organizării activității | 25% |
|  |  |  | Realizarea integrală a sarcinii de lucru | 20% |
|  |  |  | Respectarea parametrilor calitativi ceruţi prin sarcina de lucru de planificăre și organizare a activității | 40% |
|  |  |  | Folosirea corespunzătoare a normativelor și documentelor specifice | 15% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Verificarea modului de planificare/organizare a lucrărilor | 60% |
|  |  |  | Folosirea corectă a terminologiei de specialitate (la descrierea activităţilor privind planificarea/organizarea specifice proceselor tehnologice) | 30% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în descrierea sistemelor de calitate | 10% |

Unitatea de rezultate ale învăţării - Tehnice specializate: 3. VERIFICAREA CONTRACTELOR ŞI DOCUMENTELOR DE TRANSPORT

Puncte de credit:

Rezultatele învăţării

| Cunoştinte | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Tipuri de contracte şi documente de transport si elementele caracteristice ale acestora 3.1.2. Functiile contractelor si documentelor de transport 3.1.3. Legislaţia naţionala în legătură cu realizarea de contracte şi drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta 3.1.4. Prevederile legislative generale şi specific feroviare referitoare la modul de programare şi executare al controlului şi verificarii documentelor de transport. 3.1.5. Normele de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice în activitatea de verificare a contractelor şi documentelor de transport | 3.2.1. Utilizarea corecta in comunicare a vocabularului comun si a celui specific domeniului feroviar. 3.2.2. Stabilirea documentelor corespunzatoare categoriei/tipului de transport feroviar. 3.2.3. Stabilirea condiţiilor cu privire la emiterea, completarea şi verificarea documentelor de transport. 3.2.4. Identificarea elementelor caracteristice ale contractului 3.2.5. Identificarea funcţiilor documentului de transport 3.2.6. Punerea in contextul legislativ general a legislaţiei din domeniul transportului feroviar 3.2.7. Actualizarea permanenta a bazei de date existente cu modificări ale legislaţiei din domeniu. 3.2.8. Analizarea modului de realizare a documentelor şi contractelor de transport în concordanţă cu prevederile legislative naţionale în vigoare 3.2.9. Verificarea aplicarii corecte a fiecărui tip de contract de transport pentru specificul mărfii transportate. 3.2.10.Verificarea aplicarii corecte a fiecărui tip de contract de transport pentru categoria de persoane transportată 3.2.11. Utilizarea documentelor de transport pentru identificarea şi analizarea unor date tehnice privind procesul de transport. 3.2.12.Compararea condiţiilor tehnice prevăzute în contractul de transport cu situaţii limită posibile 3.2.13. Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscurilor de nerealizare a obligaţiilor din contract 3.2.14. Completarea documentelor de transport specifice activităţilor desfăşurate 3.2.15. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice în activitatea de verificare a contractelor şi documentelor de transport | 3.3.1.Interes în identificarea documentatiilor de referinta. 3.3.2.Asumarea şi menţinerea unui comportament responsabil faţă de: -îndeplinirea corectă a sarcinile primite; -utilizarea mijloacelor de lucru în deplină securitate; -utilizarea raţională a resurselor; -respectarea legii 3.3.3.Insusirea principiilor care guverneaza actiunile specifice transportului feroviar 3.3.4.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 3.3.5.Capacitatea de aplicare a unei metode de lucru in mod precis. 3.3.6.Insusirea comporta-mentelor compatibile cu disciplina muncii in domeniul feroviar. 3.3.7.Analizarea cu atentie si responsabilitate a modului de realizare al documentelor şi contractelor de transport 3.3.8.Responsabilitate in aplicarea si respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice în transportul feroviar de marfă sau de călători. 3.3.9.Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor 3.3.10.Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina primită; 3.3.11.Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; |

Domenii de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării VERIFICAREA CONTRACTELOR ŞI DOCUMENTELOR DE TRANSPORT:

      - Comunicarea în limba română şi în limba maternă

- Utilizarea corecta in comunicare a vocabularului comun si a celui specific domeniului feroviar.

      - A învăţa să înveţi

- Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice în transportul feroviar de marfă sau de călători;

      - Competenţe civice şi sociale

- Asumarea şi menţinerea unui comportament responsabil faţă de:

- îndeplinirea corectă a sarcinile primite;

- utilizarea mijloacelor de lucru în deplină securitate;

- utilizarea raţională a resurselor;

- respectarea legii

- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

- Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor

- Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina primită;

- Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

  - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară la şcoală sau la operatorul economic):

- Computer, software corespunzator,  conexiune Internet, scanner, fax, telefon, imprimantă, copiator, dosare, bibliorafturi, documente specifice activităţii economice.

- Tablă interactiva,videoproiector

- Set de documente contabile

- Tarife de transport, documente de evidenta incasari, tipuri de legitimatii de calatorie, tipuri de documente de transport de bagaje si mesagerie.

Standardul de evaluare asociat unităţii:

1.Materialele, echipamentele necesare:

- Echipamente tehnice: calculator, videoproiector, imprimantă, copiator, telefon, fax;

- Mijloace care asigură buna desfăşurare a procesului de evaluare: tabla interactiva, videoproiector

- Set de documente contabile

- Tarife de transport, documente de evidenta incasari, tipuri de legitimatii de calatorie, tipuri de documente de transport de bagaje si mesagerie

2. Criterii si indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Identificarea corectă a sarcinilor, în conformitate cu tipul lucrărilor de executat. | 35% |
|  |  |  | Alegerea formularisticii de speciali-tate necesare realizării sarcinii de lucru | 35% |
|  |  |  | Respectarea normelor de sanatate si securitate a muncii si a normelor de protectie a mediului, specifice activitatii feroviare | 30% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Respectarea instructiunilor referitoare la completarea documentelor | 15% |
|  |  |  | Executarea sarcinii de lucru | 50% |
|  |  |  | Gradul de realizare corecta si in timpul stabilit a completarii documentelor | 25% |
|  |  |  | Respectarea prevederilor de legislaţie şi jurisprudenţă specifice transportului feroviar | 10% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Documentele de lucru sunt corect completate | 40% |
|  |  |  | Autoevaluarea modului de îndeplinire a sarcinii de lucru. | 40% |
|  |  |  | Terminologia specifica domeniului feroviar este folosită corect | 20% |

Unitatea de rezultate ale învăţării -Tehnice specializate: 4. COORDONAREA OPERATIVĂ ŞI MONITORIZAREA CIRCULAŢIEI FEROVIARE

Puncte de credit: .

Rezultatele învăţării

| Cunoştinte | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1.Instituţii, autorităţi şi organisme specializate in domeniul feroviar 4.1.2. Acte normative în vigoare referitoare la circulatia feroviară, autorităţile emitente, competenţe, condiţii de aplicare, restricţii. 4.1.3.Condiţii impuse pentru transportul diferitelor categorii de mărfuri 4.1.4.Activităţi de manipulare a mărfurilor 4.1.5.Indicatori specifici activităţilor de manipulare a mărfurilor. 4.1.6.Caracteristicile dinamice ale trenurilor si ale materialului rulant care le compun 4.1.7.Instalatiile specifice pentru dirijarea si monitorizarea circulaţiei trenurilor 4.1.8.Documentele folosite la dirijarea şi conducerea circulaţiei feroviare. 4.1.9.Modul de realizare a unui program de circulaţie pe termen lung şi zilnic folosind tehnica de calcul. 4.1.10. Normele specifice de tehnica şi securitate a muncii de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia mediului specifice în circulatia feroviara. | 4.2.1.Comunicarea in termino-logia specifica sistemului feroviar 4.2.2.Analizarea cadrului legal de desfăşurare a circulatiei feroviare. 4.2.3.Identificarea structurilor administrative locale, naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor feroviare. 4.2.4.Identificarea principalelor competenţe ale autorităţilor în transporturi 4.2.5.Culegerea informaţiilor din surse diverse : colecţii de legi, Monitorul Oficial, Internet, literatură de specialitate 4.2.6. Utilizarea unei baze de date cu actele normative care reglementează activităţile de transport feroviar. 4.2.7. Selectarea informaţiilor necesare privind prevederile actelor normative pentru rezolvarea unei aplicaţii date. 4.2.8.Analizarea unei situaţii date din punctul de vedere al respectării prevederilor legale 4.2.9.Analizarea mărfurilor în vederea transportării şi depozitării 4.2.10.Identificarea condiţiilor impuse pentru transportul diferitelor categorii de mărfuri 4.2.11.Alegerea mijloacelor şi amenajărilor necesare pentru transportul unei categorii de mărfuri date. 4.2.12. Identificarea operaţiilor de manipulare a mărfii care intră în sarcina cărăuşului 4.2.13.Selectarea echipamentelor şi instalaţiilor necesare pentru derularea unor operaţii de manipulare a mărfii. 4.2.14.Analizarea documentaţiei tehnice a echipamentelor şi instalaţiilor pentru manipularea mărfii. 4.2.15.Elaborarea unui plan de operaţii necesare pentru manipularea mărfii, organizarea şi instruirea echipei de lucru, planificarea resurselor necesare 4.2.16.Monitorizarea activităţilor de manipulare a mărfurilor: 4.2.17.Măsurarea / determinarea şi înregistrarea indicatorilor tehnico-economici specifici activităţilor de manipulare a mărfurilor 4.2.18.Analizarea indicatorilor specifici activităţilor de manipulare a mărfurilor 4.2.19.Întocmirea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor 4.2.20.Stabilirea conditiilor de circulatie si gradelor de prioritate ale trenurilor 4.2.21.Manipularea şi utilizarea instalaţiilor de comandă a macazelor şi semnalelor feroviare, a echipamentelor de monitorizare trafic. 4.2.22.Completarea documentelor specifice şi identificarea situaţiilor în care acestea se folosesc Utilizarea echipamentelor electronice de calcul pentru situaţii specifice legate de realizarea graficelor de circulaţie pe termen lung şi zilnic. 4.2.24. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă ,de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia mediului specifice în circulatia feroviara. | 4.3.1. Insusirea principiilor care guverneaza actiunile specifice transportului feroviar 4.3.2. Interes in identificarea documentatiilor de referinta. 4.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 4.3.4. Capacitatea de aplicare a unei metode de lucru in mod precis. 4.3.5. Insusirea comportamen-telor compatibile cu disciplina muncii in domeniul feroviar. 4.3.6. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; 4.3.7. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă ,de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia mediului specifice în circulatia feroviara |

Domenii de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate  ale învăţării „COORDONAREA OPERATIVĂ ŞI MONITORIZAREA CIRCULAŢIEI FEROVIARE”:

      - Comunicarea în limba română şi în limba maternă

- Comunicarea in terminologia specifica sistemului feroviar

      - A învăţa să înveţi

- Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă ,de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia mediului specifice în circulatia feroviara

- Competenţe civice şi sociale

- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

      - Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

LISTA MINIMĂ DE ECHIPAMENTE pentru calitatea formării (necesară la şcoală sau la operatorul economic):

- Echipament individual de securitate

- Indicatoare si instalatii feroviare de semnalizare: indicatoare de cale si indicatoare de semnalizare specifice liniei de contact, semnale de circulatie si de manevra, semnale de intrare si de ramificatie, semnale prevestitoare, semnale repetitoare, semnale de iesire, semnale de manevra, semnale luminoase de trecare ale blocului de linie automat, instalatii de telecomunicatii din statii si din linie curenta;

- Instructia de remorcare si franare,  Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara, Regulamentul de Transport, Planul Tehnic de Exploatare a statiei, Mersul trenurilor, Planul de mers.

STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării:

- Materiale, echipamente necesare:

- Echipament individual de securitate

- Indicatoare si instalatii feroviare de semnalizare: indicatoare de cale si indicatoare de semnalizare specifice liniei de contact, semnale de circulatie si de manevra, semnale de intrare si de ramificatie, semnale prevestitoare, semnale repetitoare, semnale de iesire, semnale de manevra, semnale luminoase de trecare ale blocului de linie automat,

- Instalatii de telecomunicatii din statii si din linie curenta;

- Instructia de remorcare si franare, Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara, Regulamentul de Transport, Planul Tehnic de Exploatare a statiei,

- Mersul trenurilor, Planul de mers.

- Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Respectarea planificării sarcinii de lucru conform fişelor de lucru. | 10% |
|  |  |  | Alegerea echipamentelor de lucru si de protectie adaptată sarcinii de lucru. | 50% |
|  |  |  | Respectarea normelor de siguranţa circulaţiei, de igiena şi securitatea muncii, protectia mediului specifice la circulatie si manevra. | 40% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Respectarea indicaţiilor tehnologice în realizarea sarcinii de lucru. | 30% |
|  |  |  | Executarea sarcinii de lucru în conformitate cu Instructia de remorcare si franare, Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara, Regulamentul de Transport, Planul Tehnic de Exploatare a statiei, Mersul trenurilor, Planul de mers. | 50% |
|  |  |  | Folosirea corespunzătoare a echipamentelor de lucru. | 20% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Autoevaluarea modului de îndeplinire a sarcinii de lucru. | 20% |
|  |  |  | Respectarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor realizate. | 50% |
|  |  |  | Folosirea corectă a termenilor de specialitate în prezentarea sarcinii de lucru. | 30% |

Unitatea de rezultate ale învăţării -Tehnice specializate: 5. EXPLOATAREA TEHNICǍ A MATERIALULUI RULANT

Puncte de credit: .

Rezultatele învăţării

| Cunoştinte | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1.Documentaţia tehnică a mijlocului de transport şi a mijloacelor de testare / verificare 5.1.2.Activitati de testare /verificare a vehiculelor de materialul rulant 5.1.3.Documente de recepţie şi de dare în exploatare a mijlocului de transport feroviar 5.1.4.Activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport feroviar, conform instructiilor de exploatare a mijlocului de transport feroviar respectiv, planului de operaţii, normelor de tehnica securităţii muncii. 5.1.5.Documente normative / tehnice cu privire la reviziile tehnice şi periodicitatea acestora 5.1.6.Activităţi de revizie tehnică a vehiculelor feroviare. 5.1.7. Normele specifice de tehnica şi securitate a muncii de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia mediului specifice activitatii de intretinere si reparare a materialului rulant. | 5.2.1.Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare a mijloacelor de transport 5.2.2.Comunicarea in termi-nologia specifica sistemului feroviar 5.2.3.Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a vehiculului de material rulant. 5.2.4. Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în exploatare a mijlocului de transport 5.2.5.Stabilirea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport feroviar 5.2.6.Planificarea resurselor necesare efectuării activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport feroviar. 5.2.7.Evaluarea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport 5.2.8.Extragerea din documen-taţia tehnică a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora 5.2.9. Elaborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnice. 5.2.10.Monitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într-o situaţie dată 5.2.11.Completarea documentelor tipizate necesare, pentru intrarea / ieşirea vehiculului de material rulant din revizia tehnică. 5.2.12.Propunerea şi planificarea unei intervenţii specializate pentru remedierea defecţiunilor 5.2.13.Intretinerea in exploatare a sistemelor mecanice, electrice, pneumatice, termice ale vagoanelor, locomotivelor, utilajelor si echipamentelor feroviare 5.2.14.Evaluarea activităţilor de reparare realizate 5.2.15.Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de reparare 5.2.16.Aplicarea in practica a normelor de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, protectia mediului | 5.3.1.Interes in identificarea documentatiilor de referinta. 5.3.2.Insusirea principiilor care guverneaza actiunile specifice transportului feroviar 5.3.3.Respectarea instrucţiilor de exploatare, a planului de operaţii, a normelor de tehnica securităţii muncii 5.3.4.Insusirea comportamentelor compatibile cu disciplina muncii in domeniul feroviar. 5.3.5.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 5.3.6.Capacitatea de aplicare a unei metode de lucru in mod precis. 5.3.7.Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8.Asumarea şi menţinerea unui comportament responsabil faţă de: - îndeplinirea corectă a sarcinile primite; - utilizarea mijloacelor de lucru în deplină securitate; - utilizarea raţională a resurselor; - reciclarea deşeurilor rezultate la sfârşitul procesului. |

Domenii de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării -Tehnice specializate 5: „ EXPLOATAREA TEHNICǍ A MATERIALULUI RULANT”

- Comunicarea în limba română şi în limba maternă:

- Comunicarea in terminologia specifica sistemului feroviar

- Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii:

- Aplicarea in practica a normelor  de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, protectia mediului

- A învăţa să înveţi:

- Capacitatea de aplicare a unei metode de lucru in mod precis.

- Insusirea comportamentelor compatibile cu disciplina muncii in domeniul feroviar.

- Respectarea instrucţiilor de exploatare, a planului de operaţii, a normelor de tehnica securităţii muncii

- Competenţe civice şi sociale:

- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

- Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat:

  - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

  - Asumarea şi menţinerea unui comportament responsabil faţă de:

-îndeplinirea corectă a sarcinile primite;

-utilizarea mijloacelor de lucru în deplină securitate;

-utilizarea raţională a resurselor;

-reciclarea deşeurilor rezultate la sfârşitul procesului.

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară în şcoală sau la operatorul economic)

- computer, videoproiector, suporturi de curs / aplicative (audio-video), softuri educaţionale

- SDV-uri, utilaje şi echipamente pentru mentenanţa vehiculelor de material rulant (truse de scule, macarale, suporturi, instalatii de aer comprimat, tehnică de testare şi scanare a defectelor, standuri de verificari si efectuari probe de functionare, dispozitive speciale de verificare, defectoscop, etc.).

Standardul de evaluare asociat unităţii:

- Materialele, echipamentele necesare

- Materii prime şi materiale: Seturi de mostre cu diverse materiale metalice si nemetalice, machete,

- Instrumente de lucru: Scule, dispozitive, verificatoare (SDV), truse de scule

- Utilaje din depouri de locomotive sau revizii de vagoane: dipozitive speciale de verificare, standuri de probare a elementelor componente ale diferitelor instalatii, tehnică de testare şi scanare a defectelor, etc.

2.Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Pertinenţa analizei, soluţiei de rezolvare propuse | 50% |
|  |  |  | Alegerea utilajelor, echipamentelor de protectie adaptată sarcinii de lucru | 25% |
|  |  |  | Sunt respectate normele de protecţie a mediului, normativele, documentatiile de referinta, regulile de sănătate şi securitate a muncii | 25% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Respectarea indicaţiilor tehnologice în realizarea operaţiilor | 25% |
|  |  |  | Operaţiile tehnologice sunt executate în conformitate cu instructia de serviciu aferenta fiecarui subansamblu. | 50% |
|  |  |  | Folosirea corespunzătoare a echipamentelor de lucru | 25% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Documentele de lucru sunt întocmite corect | 50% |
|  |  |  | Terminologia specifica sistemului feroviar e folosită corect | 50% |

Preachiziţii specifice ştiinţelor, necesare dobândirii URI pentru calificarea profesională:

Limbă şi comunicare:

  - citire cursivă, discurs simplu, coerent, argumentare logică, reguli de conversaţie, topică/exprimare corectă, gramaticală, susţinerea unui interviu, redactarea unui text simplu, fără greşeli gramaticale şi de ortografie, completarea unui raport, întocmirea unui CV;

  - noţiuni de nivel mediu de conversaţie şi scriere în limbă străină, utilizarea dicţionarelor, aplicarea unui vocabular tehnic simplu;

Matematică:

  - calcule calcule matematice simple, procente, fracţii, puteri, ecuaţii de gradul I şi II, sisteme de ecuaţii, graficele ecuaţiilor de gradul I şi II, formule arii, volume, transformări

Fizică:

  - mărimi fizice şi unităţi de măsură din electrotehnică, mecanică, termotehnică, legile fizicii specifice electrotehnicii, mecanicii, proprietăţi fizice şi mecanice ale materialelor;

Chimie:

  - simboluri elemente chimice, grupuri de elemente chimice, formule substanţe simple, uzuale, reacţii chimice simple, concentraţii, proporţii, proprietăţi chimice ale materialelor;

  - arderea combustibililor; producerea căldurii în cazan; concentraţii; pH; conductibilitate

Desen tehnic:

- simboluri ale instalaţiilor termice, ale fluidelor de lucru, ale instalaţiilor electrice, mecanice

Tehnologia informaţiei:

- lucrul cu fişiere, foldere, utilizarea programelor de bază ale pachetului Office (Word, PowerPoint, Excel), navigare Internet, poştă electronică.