Standard ocupaţional pentru: ŞEF ECHIPĂ DOCHERI În sectorul: TRANSPORTURI-NAVALE Cod:............................................ Data aprobării:............................ Denumirea document electronic:......................... Versiunea: .........................…… Data de revizuire preconizată:...

Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Transporturi Coordonator echipă de redactare SO: ec. Mereanu Raluca - Virginia - expert sectorial Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Transporturi Realizatorii standardului ocupaţional:ec. Mereanu Raluca - Virginia - expert sectorial, Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Transporturi Verificatorii standardului ocupaţional: Redactorul calificării: Ec. Mereanu Raluca - Virginia - expert sectorial Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Transporturi Documentaţia sursă: Analiza ocupaţională pentru ocupaţia de Şef Echipă Docheri finalizată în data de 20.03.2008 Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest standard ocupaţional revine Comitetului Sectorial. Data validării: Numele şi semnătura: Comisia de validare:

Descrierea ocupaţiei: Ocupaţia Şef echipă docheri presupune coordonarea activităţilor echipei de docheri, conform tehnologiilor de lucru, în vederea desfăşurării operaţiunilor portuare de încărcare / descărcare / transport şi manipulare a mărfurilor. Şeful echipă docheri este conducătorul direct al echipei de docheri şi se subordonează direct operatorului portuar stivator când lucrează la navă şi operatorului portuar expeditor când lucrează la teren. Şeful echipă docheri îndeplineşte în tura sa de serviciu următoarele sarcini: primeşte foaia de lucru, face prezenţa docherilor, pregăteşte locul de muncă împreună cu operatorul de dană în vederea manipulării mărfurilor, se îngrijeşte de utilajele repartizate, urmăreşte şi răspunde în permanenţă de calitatea prestaţiei, astfel încât să înlăture orice posibilitate de existenţă a eventualelor reclamaţii din partea beneficiarilor de prestaţii. Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele: Organizează activităţile echipei Coordonează activităţile echipei de docheri Manevrează sculele şi dispozitivele adecvate procesului tehnologic stabilit Coordonează manipularea mărfurilor Completează documente specifice Şeful echipă docheri trebuie să aibe capacitatea de a comunica politicos şi eficient în situaţii concrete, utilizând eficient mijloacele de comunicare din dotare; rigurozitate în aplicarea tuturor tipurilor de date şi a modului adecvat de prelucrare a acestora, cu instrumente de lucru adecvate la activităţile specifice de prelucrare a datelor; responsabilitatea cu care asigură aplicarea normelor de sănătate în muncă şi normelor privind situaţiile de urgenţă pentru evitarea avariilor şi accidentelor, promptitudinea cu care identifică potenţialele surse de pericol şi cu care adoptă măsurile necesare pentru evitarea avariilor şi accidentelor grave şi responsabilitatea cu care urmăreşte aplicarea eficientă a măsurilor de evacuare şi a măsurilor de prim ajutor, în caz de accidente; capacitatea de a identifica sursele de poluare şi de a aplica măsurile necesare pentru evitarea poluării mediului înconjurător; rigurozitatea şi discernământul în stabilirea tehnologiei de lucru adecvată condiţiilor specifice; capacitatea organizatorică şi spiritul de răspundere în respectarea etapelor procesului tehnologic de lucru; responsabilitatea controlului cantitativ al mărfurilor operate; adaptabilitate la condiţiile specifice de lucru; corectitudine în completarea documentelor şi rigurozitate în evidenţierea corectă a rezultatelor muncii; responsabilitatea privind utilizarea raţională a spaţiului de depozitare portuar; responsabilitatea cu care supraveghează, controlează şi îndrumă echipa de docheri.

| Unităţile de competenţe cheie Titlul unităţii 1: Comunicare în limba română Titlul unităţii 2: Competenţe sociale şi civice Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa | Cod de referinţă: . |
| --- | --- |
| Unităţile de competenţe generale Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă Titlul unităţii 2: Respectarea normelor de protecţia mediului | Cod de referinţă: |
| Unităţile de competenţe specifice Titlul unităţii 1: Organizarea activităţilor echipei de docheri Titlul unităţii 2: Coordonarea activităţilor echipei de docheri Titlul unităţii 3: Manevrarea sculelor şi dispozitivelor adecvate procesului tehnologic stabilit Titlul unităţii 4: Coordonarea manipulării mărfurilor Titlul unităţii 5: Completarea documentelor specifice | Cod de referinţă: |

| APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ (unitate generală) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare în vederea aplicării normelor de sănătate şi securitate în muncă şi normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, în scopul evitării avariilor şi accidentelor. | NIVELUL UNITĂŢII: 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1 Aplică normele de sănătate şi securitate în muncă | 1.1. Normele de sănătate şi securitate în muncă, specifice particularităţilor activităţii sunt adaptate sub asistenţa organelor de specialitate. 1.2. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt aplicate în conformitate cu specificul locului de muncă. 1.3. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt aplicate în funcţie de tehnologia aplicată. 1.4. Echipamentul de protecţie este complet, conform normativelor în vigoare. 1.5. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în conformitate cu procedura specifică locului de muncă. 1.6. Sculele şi dispozitivele de lucru sunt utilizate în condiţii de securitate, cu respectarea riguroasă a instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: Legea securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare Normele de sănătate şi securitate în muncă aplicabile Normele de prevenire şi stingere a incendiilor aplicabile Prevederile din fişa postului, referitoare la asigurarea respectării NSSM şi NPSI în activităţile specifice de pe dană | cu responsabilitate; cu promptitudine; cu corectitudine; echilibru stăpânirea de sine în identificarea surselor de pericol; periodic cu seriozitate; cu rigurozitate; cu operativitate; cu luciditate în timp util |
| 2.Aplică prevederile legale privind situaţiile de urgenţă | 2.1. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt transmise tuturor subordonaţilor prin instructajele de la locul de muncă, periodice şi speciale pentru lucrările periculoase. 2.2. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt aplicate conform specificului locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţiile. 2.3. Situaţiile de urgenţă sunt sesizate în conformitate cu normele specifice. 2.4. Materialele şi mijloacele de intervenţie în situaţiile de urgenţă sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare. |  |  |
| 3. Instruieşte docherii | 3.1. Docherii sunt instruiţi zilnic, în corelaţie cu specificul activităţilor care urmează să se desfăşoare. 3.2. Instruirea docherilor privind sănătatea şi securitatea în muncă este efectuată sistematic la începerea fiecărei etape de lucru. 3.3. Instructajul privind sănătatrea şi securitatea în muncă transmis docherilor este în conformitate cu specificul activităţii repartizate. 3.4. Instruirea docherilor privind utilizarea corectă a echipamentului de protecţie specific activităţii repartizate se face conform procedurilor interne. |  |  |
| 4. Identifică situaţiile de risc | 4.1. Posibilele situaţii de risc sunt identificate în conformitate cu atribuţiile de serviciu. 4.2. Situaţiile de risc sunt raportate persoanelor abilitate conform normelor specifice. 4.3. Situaţiile de risc care nu pot fi eliminate, sunt raportate conducătorilor ierarhici în conformitate cu regulile interne. 4.4. Situaţiile de risc sunt eliminate în timp util. |  |  |
| 5. Urmăreşte aplicarea măsurilor în situaţii de urgenţă | 5.1. Aplicarea măsurilor de salvare a persoanelor în caz de avarie / accident este urmărită în limita atribuţiilor de serviciu. 5.2. Aplicarea măsurilor de prim ajutor este urmărită în funcţie de natura accidentului produs, conform prevederilor specifice activităţilor. 5.3. Aplicarea măsurilor de urgenţă şi evacuare este urmărită în conformitate cu condiţiile specifice locului de muncă. |  |  |

Gama de variabile:

- Norme de sănătate şi securitate în muncă: generale, specifice locului de muncă, specifice mărfurilor manipulate

- Norme de securitate în muncă pentru: dispozitive de manipulare sarcini, manevrarea utilajelor aferente procesului tehnologic

- Echipament de protecţia muncii: cască de protecţie, palmare, mănuşi, încălţăminte antiderapantă, combinezoane, centură de siguranţă, pelerine de ploaie

- Materiale pentru stingerea incendiilor: apă, nisip, pulbere, zăpadă carbonică

- Mijloace pentru stingerea incendiilor: extinctoare portabile, hidranţi, pompe, lopeţi

- Riscuri de incendiu: scurt circuite, acumulări de electricitate statică, condiţii atmosferice nefavorabile

- Avarii: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor instalaţiilor de ridicat, căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, rupere cabluri

- Accidente: mecanice:loviri, fracturi, răniri, electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii

- Persoane abilitate: responsabil protecţia muncii, PSI, cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, membrii compartimentului tehnic

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- observare în condiţii simulate

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECŢIA MEDIULUI (unitate generală) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare supravegherii modului de aplicare normelor de protecţie a mediului. | NIVELUL UNITĂŢII: 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Instruieşte personalul privind protecţia mediului | 1.1. Instruirea personalului din subordine privind protecţia mediului este efectuată sistematic la începerea fiecărei etape de lucru. 1.2. Avertizarea asupra posibilelor cauze care conduc la poluare se face în vederea luării măsurilor de eliminare şi / sau diminuare a acestora. 1.3. Avertizarea asupra riscurilor de degradare a mediului marin se face detaliat, în vederea evitării producerii unor accidente în zona portuară. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: Prevederile autorizaţiei de mediu Norme de protecţia mediului aplicabile Noţiuni de legislaţie privind protecţia mediului înconjurător Măsuri pentru combaterea şi diminuarea efectelor poluării mediului înconjurător Prevederile specifice din fişa postului | cu promptitudine; cu responsabilitate; cu operativitate; cu corectitudine |
| 2. Urmăreşte aplicarea normelor de protecţia mediului înconjurător | 2.1. Aplicarea normelor şi procedurilor de protecţia mediului înconjurător este urmărită permanent, în scopul prevenirii afectării ecosistemului. 2.2. Aplicarea normelor de protecţia mediului înconjurător de către angajaţii din subordine este urmărită pe tot parcursul procesului tehnologic, în conformitate cu condiţiile specifice locului de muncă. 2.3.Factorii de mediu sunt identificaţi în vederea monitorizării aplicării eficiente a acestora, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de mediu. |  |  |
| 3. Aplică măsuri pentru protejarea mediul înconjurător | 3.1. Aplicarea măsurilor pentru protejarea mediului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare. 3.2. Măsurile privind colectarea, sortarea, depozitarea deşeurilor în locurile special amenajate se aplică conform noţiunilor de prevenire a efectelor negative asupra mediului. 3.3. Măsurile pentru manipularea produselor petroliere, chimice, toxice, periculoase sunt aplicate conform normelor de protecţia mediului. |  |  |

Gama de variabile:

- Factorii de mediu: clima, solul, aerul, apa, lumina, temperatura, umiditatea, vântul, zgomotul, stresul, emisiile de noxe

- Substanţe cu risc de contaminare: produse petroliere, chimice, toxice, periculoase etc.

- Factori de risc ce acţionează asupra mediului:

- chimici: substanţe toxice, corozive, caustice, imflamabile;

- mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; mişcări funcţionale ale echipamentelor, deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei (alunecare, rostogolire, răsturnare, scurgere liberă, deversare, prăbuşire); deplasări sub efectul propulsiei (proiectarea de corpuri sau particule, deviere de la traiectoria normală, balans, recul, şocuri excesive, jet, erupţie);

- termici; electrici; biologici; radiaţii; expunere la gaze (inflamabile, explozive)

- Pericole posibile: dispersare de pulberi, depozitarea materialelor în locuri nepermise, dispersarea deşeurilor,  poluarea accidentală a mediului, deversarea pe sol/ în apă de produse petroliere, chimice, toxice, periculoase

- Deşeuri: ambalaje de hârtie, carton, lanţuri, cabluri, platbande, deşeuri petroliere, etc.

- Persoane abilitate: responsabil protecţia mediului, conducători ierarhici, angajaţi – participanţi la procesul tehnologic

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- observare în condiţii simulate

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ECHIPEI (unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare organizării programului de activităţi operative derulate de echipa de docheri. | NIVELUL UNITĂŢII: 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identifică informaţiile despre activităţile repartizate | 1.1. Informaţiile privind activităţile repartizate sunt preluate corect de la operatorul de dană. 1.2. Activităţile specifice ale echipei de docheri sunt identificate conform normelor de operare portuară. 1.3. Pregătirea activităţilor specifice se face conform planului de operare portuară. 1.4. Stabilirea priorităţilor docherilor se face conform categoriilor de activităţi, în vederea eficientizării cerinţelor. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: categorii de activităţi norme de timp instrucţiuni de lucru specifice la operarea de nave şi mijloace de transport terestre caracteristici tehnice şi funcţionale ale instalaţiilor de ridicat, sculelor şi dispozitivelor utilizate în exploatarea portuară tipurile de ambalaje particularităţi ale mărfurilor terminologia de specialitate norme specifice de protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protecţia mediului procedee de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor | cu corectitudine; cu rigurozitate, cu realism; cu discernământ; având în vedere capacitatea organizatorică; cu responsabilitate; având capacitate de previziune; în totalitate; cu exactitate; clar; complet; concret; precis; cu termene stricte de realizare. |
| 2. Aplică tehnologiile de lucru | 2.1. Tehnologiile de lucru la operarea mărfurilor sunt stabilite în mod adecvat pentru tipurile de marfă încărcate/ descărcate. 2.2. Tehnologiile de lucru pentru activităţile specifice sunt stabilite conform instrucţiunilor de lucru. 2.3. Tehnologiile de lucru sunt aplicate conform procedurilor pentru a realiza continuitatea derulării activităţii. |  |  |
| 3. Stabileşte sarcinile de lucru ale echipei | 3.1. Sarcinile de lucru şi responsabilităţile sunt stabilite conform categoriilor de activităţi, fiecărui docher. 3.2. Sarcinile de lucru sunt stabilite pe fiecare membru al echipei conform instrucţiunilor de lucru, având în vedere realizarea în timp a activităţilor. |  |  |

Gama de variabile:

- programul de activităţi al echipei: pe etape de lucru şi pe categorii de activităţi

- echipa cuprinde: docheri, mecanizatori: macaragii, stivuitorişti, conducători de utilaje, vincieri, tractorişti

- categorii de activităţi: pregătirea mijlocului de transport, pregătirea navei, manipularea diferitelor tipuri de mărfuri: saci, butoaie, produse lemnoase, laminate, table, utilaje, instalaţii, mărfuri solide în vrac, mărfuri în containere, tehnici de amarare a mărfii în hambar şi pe punte

- instalaţii tehnologice: automacarale, macarale de cheu, poduri transbordoare, cranice, autoîncărcătoare, stivuitoare, benzi transportoare, elevatoare, instalaţii pneumatice, instalaţii hidraulice

- mijloace de transport: auto: autotrailere, tractoare, încărcătoare, camioane, pe cale ferată şi navale: barje, nave, şlepuri, platforme

- mărfuri operate: ambalate, unitizate, neambalate – în vrac solide sau lichide, vehicule, organe de maşini, buşteni, părţi de fabrici indivizibile

- metode de lucru specifice tipului de marfă operat:  produse în containere, produse laminate: foi tablă, role tablă, ţevi, tuburi, profile, ţagle, colaci de sârmă, plase de sârmă, lingouri, produse în saci: nisip, var, ciment, cafea, cacao, orez, zahăr, produse în butoaie: uleiuri minerale şi vegetale, produse chimice, produse alimentare, carbid, produse lemnoase: cherestea, buşteni, produse vrac: cereale, materiale de construcţii, minereuri, cărbune, produse chimice, îngrăşăminte, produse alimentare, produse petroliere, produse periculoase, produse speciale

- condiţii tehnice de execuţie a lucrărilor presupun: asigurarea instalaţiilor, sculelor, dispozitivelor şi  mijloacelor de transport adecvate categoriei de activităţi

- riscuri şi oportunităţi: de accidente ce pot apare în timpul procesului de lucru mecanice (loviri, fracturi), răniri, electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii etc. de avarii ce pot să apară în timpul procesului de lucru: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor instalaţiilor de ridicat, defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide, căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, rupere cabluri, lanţuri etc., de incendiu – scurt circuite, acumulări de electricitate statică, condiţii atmosferice nefavorabile, de mediu: biologici, fizici, chimici.

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR ECHIPEI DE DOCHERI (unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru organizarea, supravegherea, îndrumarea şi controlul echipei de docheri în procesul de lucru, în vederea obţinerii celor mai bune performanţe. | NIVELUL UNITĂŢII: 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Stabileşte categoriile de activităţi | 1.1. Categoriile de activităţi sunt preluate corect, în conformitate cu cerinţele programului de operare zilnic. 1.2. Categoriile de activităţi sunt stabilite în raport cu condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor şi cu echipa de docheri. 1.3. Categoriile de activităţi sunt stabilite în raport cu normele de timp. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: categorii de activităţi; norme de timp; instrucţiuni de lucru specifice la operarea la nave şi mijloace de transport terestre; mijloace de transport; particularităţile mărfurilor; tipurile de ambalaje; norme specifice de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului; procedee de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor în traficul via mare; sarcini de lucru conform cu fişa postului; terminologia de specialitate | având capacitate organizatorică; cu discernământ; cu responsabilitate; cu operativitate; respectând strict regulile; cu atenţie la detalii; în mod realist; adecvat specificului activităţilor clar; corect; în timp util; permanent; riguros; sistematic; în scris. |
| 2. Repartizează sarcini de lucru | 2.1. Repartizarea sarcinilor la docheri se face în conformitate cu complexitatea activităţilor. 2.2. Sarcinile specifice activităţilor distribuite echipei de docheri sunt repartizate în conformitate cu fişa postului. 2.3. Sarcinile sunt repartizate docherilor în raport cu deprinderile, cunoştinţele, experienţa acestora. 2.4. Repartizarea sarcinilor se face având în vedere asigurarea continuităţii procesului de producţie. |  |  |
| 3. Elaborează programul de activităţi al echipei | 3.1. Programul de activităţi este elaborat în conformitate cu sarcinile stabilite. 3.2. Stabilirea etapelor de lucru este realizată corect, conform specificului activităţilor. 3.3. Durata activităţilor repartizate docherilor este estimată în conformitate cu procesul tehnologic. 3.4. Eventualele necorelări apărute în programul de activităţi al echipei sunt soluţionate conform normelor de timp. |  |  |
| 4. Monitorizează rezultatele echipei | 4.1. Rezultatele echipei de docheri sunt monitorizate în conformitate cu regulile şi procedurile disponibile. 4.2. Monitorizarea rezultatelor echipeise face conform procesului de lucru. 4.3. Verificarea rezultatelor echipei de docheri se face în conformitate cu regulile, procedurile şi criteriile folosite. |  |  |
| 5. Comunică cu şeful ierarhic asupra activităţilor echipei | 5.1. Analizele şi rapoartele privind activităţile echipei sunt transmise şefului ierarhic conform instrucţiunilor de lucru. 5.2. Avariile mărfurilor sau accidentele de lucru nesoluţionate sunt comunicate operativ şefului ierarhic. 5.3. Conflictele potenţial distructive din interiorul echipei de docheri sunt operativ comunicate şefului ierarhic în vederea rezolvării adecvate. |  |  |

Gama de variabile:

- sarcini de lucru: conform cu fişa postului

- rezultatele echipei: îndeplinirea clauzelor contractuale privind normele de operare şi condiţiilor de calitate

- procedee: de încărcare; descărcare;manipulare a mărfurilor

- instrucţiuni pentru folosirea sculelor şi dispozitivelor: în conformitate cu prevederile tehnologiilor de lucru

- condiţii tehnice de execuţie a lucrărilor presupun: asigurarea instalaţiilor, sculelor, dispozitivelor şi  mijloacelor de transport adecvate categoriei de activităţi

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| MANEVRAREA SCULELOR ŞI DISPOZITIVELOR ADECVATE PROCESULUI TEHNOLOGIC STABILIT (unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a manevra sculele şi dispozitivile din procesul tehnologic.. | NIVELUL UNITĂŢII: 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Preia sculele şi dispozitivele de lucru de la magazie | 1.1. Sculele şi dispozitivele de manipulare mărfuri sunt preluate de la magazie în funcţie de procesul tehnologic stabilit pentru etapa de lucru. 1.2. Dispozitivele de lucru sunt preluate în corelaţie cu greutatea mărfii de manipulat conform marcajelor inscripţionate pe acestea. 2.3. Eventualele defecţiuni ale dispozitivelor de manipulare sunt raportate operatorului de dană în conformitate cu regulamentul de lucru. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: instrucţiuni de utilizare a sculelor şi dispozitivelor de manipulat sarcini; caracteristicile tehnice şi funcţionale ale instalaţiilor de ridicat, sculelor şi dispozitivelor utilizate ale utilajelor portuare regulamente de lucru în porturi norme portuare de încărcare / descărcare la nave tipuri de marcaje fişe tehnice ale dispozitivelor norme de timp instrucţiuni de manipulare a mărfurilor caracteristicile spaţiilor de depozitare modul de prezentare a mărfurilor caracteristici fizico – chimice ale mărfurilor calitatea mărfurilor operate condiţii de securitate | cu atenţie conştiinciozitate; cu corectitudine; cu responsabilitate; rigurozitate; prompt permanent operativ periodic în totalitate în bună stare de funcţionare |
| 2. Verifică starea tehnică a sculelor, uneltelor şi dispozitivelor | 2.1. Sculele şi dispozitivele de manipulare sunt verificate în conformitate cu tipul de marfă de manipulat. 2.2. Starea tehnică a sculelor,uneltelor şi dispozitivelor este verificată în conformitate cu regulamentele tehnice şi funcţionale. 2.3. Interzicerea utilizării de scule, dispozitive şi utilaje portuare necorespunzătoare din punct de vedere tehnic se face conform normelor specifice de exploatare a utilajelor. |  |  |
| 3. Foloseşte echipamentul de lucru şi protecţie, scule, dispozitive | 3.1. Sculele şi dispozitivele sunt utilizate în conformitate cu particularităţile acestora, în funcţie de greutatea şi forma sarcinii de manipulat. 3.2. Manevrarea sculelor şi dispozitivelor se realizează conform prevederilor documentaţiei tehnice. 3.3. Sculele şi dispozitivele sunt utilizate corect, evitându-se degradarea acestora şi distrugerea mărfii manipulate. 3.4. Defectele tehnice apărute în timpul utilizării sculelor şi dispozitivelor sunt raportate operatorului de dană conform regulamentului de lucru. |  |  |
| 4. Predă sculele şi dispozitivele folosite în etapa de lucru la magazie | 4.1. Sculele şi dispozitivele sunt predate la magazie în conformitate cu instrucţiunile de utilizare. 4.2. Sculele şi dispozitivele degradate sunt predate compartimentelor abilitate pentru remedierea acestora conform instrucţiunilor de manipulare. 4.3. Sculele şi dispozitivele folosite sunt predate în conformitate cu procedura internă. |  |  |

Gama de variabile:

- scule: cărucioare, transpaleţi, tărgi, rampe, role, răngi, cleşti,  cârlige, etc.;

- particularităţile sculelor: dimensiune, formă, construcţie, complexitate, greutate etc.

- dispozitive: dispozitiv pentru paleţi, dispozitiv pentru slinguri, dispozitiv pentru big bagsuri, dispozitiv pentru pachete de tablă, dispozitiv pentru butoaie, dispozitiv pentru baloturi, dispozitiv pentru containere, etc.

- caracteristicile utilajelor: sarcina nominală, viteze de lucru, dimensiuni de gabarit

- marcajele producătorului: mărci de identificare, mărci de transport, mărci de expediţie

- proceduri de manipulare: manipulare manuală, manual-mecanizată

- procese tehnologice: corespunzătoare tipurilor de mărfuri, ambalajelor, maselor sarcinilor de manipulat

- norme de siguranţă în activitate: norme de protecţia muncii, PSI, protecţia mediului şi prescripţiile tehnice ISCIR  specifice locului de muncă

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| COORDONAREA MANIPULĂRII MĂRFURILOR (unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru urmărirea realizării operaţiunilor de aşezare a mărfurilor în nave, mijloace de transport terestru, în depozite portuare, în conformitate cu prevederile tehnice, cu respectarea normelor de protecţia muncii, prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie a mediului. | NIVELUL UNITĂŢII: 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Coordonează transferul unităţilor de încărcare | 1.1. Transbordul unităţilor de încărcare la bordul navei se face cu respectarea strictă a prevederilor cargoplanului. 1.2. Coordonarea transportului unităţilor de încărcare se face în condiţii de siguranţă a mărfurilor, pe tot traseul acestora. 1.3. Transferul unităţilor de încărcare de pe un mijloc de transport pe altul se realizează în siguranţă şi în timp minim. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: instrucţiuni de utilizare a sculelor şi dispozitivelor de manipulat sarcini; reglementări naţionale şi internaţionale privind stivuirea mărfurilor; instrucţiuni de stivuire pe tipuri de mărfuri; tehnici de stivuire; caracteristicile fizico-chimice ale mărfurilor mijloace de transport terestre; modalităţi de formare a sarcinilor de încărcare/ descărcare; tehnologiile de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor; caracteristici tehnice ale utilajelor specifice desfăşurării activităţilor de expediere / reexpediere; tipuri de mărfuri; tipuri de ambalaje utilizate în activităţile de expediere / reexpediere; particularităţi ale mărfurilor expediate / reexpediate; terminologia de specialitate; documente specifice. instrucţiunile de manipulare a mărfurilor; reguli de stivuire şi rujare a mărfurilor | cu stricteţe; cu responsabilitate; adoptând măsuri eficiente; cu operativitate; cu atenţie; cu rigurozitate; cu precizie; cu corectitudine; corect; cu promptitudine; permanent; detaliat; cu discernământ |
| 2. Supraveghează aşezarea metodică şi judicioasă a mărfurilor | 2.1. Supravegherea aşezării metodice şi judicioase a mărfurilor în nave, mijloace de transport terestru şi depozitele portuare se face conform tehnicilor specifice de stivuire pe tipuri de mărfuri. 2.2. Asigurarea aşezării mărfurilor în spaţiile de depozitare de pe navă, a platformelor mijloacelor de transport terestru, a depozitelor portuare se face conform instrucţiunilor de utilizare raţională a spaţiilor disponibile. 2.3. Supravegherea aşezării metodice şi judicioase a mărfurilor se face cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale. 2.4. Asigurarea amarării mărfurilor este supravegheată corespunzător pentru evitarea deplasării şi deteriorării acestora, pentru siguranţa navei şi a mijloacelor de transport terestru în timpul transportului. 2.5. Stivuirea mărfurilor este corelată cu capacitatea volumetrică a spaţiilor de depozitare şi de rezistenţă admisibilă a locurilor de depozitare. |  |  |
| 3. Răspunde de prinderea, desprinderea, coţarea, decoţarea sarcinilor în/din dispozitivul de manipulare | 3.1. Prinderea/desprinderea sarcinilor în/din dispozitivul de manipulare se realizează corect, cu dispozitive specifice pentru asigurarea siguranţei în timpul transportului. 3.2. Prinderea se realizează avându-se în vedere echilibrul şi stabilitatea mărfurilor în dispozitivul de manipulare. 3.3. Sarcinile sunt desprinse din dispozitivul de manipulare conform condiţiilor de stabilitate a mărfurilor. 3.4. Echilibrul sarcinii este verificat corect înaintea transportului, prin efectuarea unei ridicări de încercare. 3.5. Transportul sarcinii pe orizontală şi verticală se realizează în timp util, prin îndepărtarea prealabilă a persoanelor şi obstacolelor aflate în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat. 3.6. Sarcina este supravegheată vizual pe tot traseul până la plasarea corectă a acesteia pe suprafaţa de aşezare. |  |  |
| 4. Răspunde de rujarea corectă a mărfurilor | 4.1. Realizarea rujării corecte a mărfurilor este urmărită în conformitate cu normele de siguranţă. 4.2. Repartizarea uniformă a mărfurilor pe / în spaţiile de depozitare se realizează în conformitate cu marcajele producătorului. 4.3. Utilizarea judicioasă a spaţiului de depozitare a mărfurilor vrac este urmărită în conformitate cu regulile de rujare a mărfurilor. |  |  |
| 5. Adoptă măsuri pentru depozitarea şi conservarea mărfurilor manipulate | 5.1. Măsurile de depozitare şi conservare a mărfurilor manipulate sunt aplicate conform normelor pentru menţinerea calităţii mărfurilor. 5.2. Aplicarea măsurilor specifice privind conservarea mărfurilor se realizează adecvat tipurilor de mărfuri manipulate. 5.3. Urmărirea integrităţii ambalajelor mărfurilor se face corect în vederea admiterii/ respingerii la operare a acestora. 5.4. Urmărirea calităţii mărfurilor se face în conformitate cu normele de depozitare a mărfurilor, până la preluarea lor de către cărăuş. |  |  |

Gama de variabile:

- unităţi de încărcare: container, paletă, boxpaletă, sac, butoi, butelie

- tipuri de mărfuri: solide, lichide, gazoase şi mărfuri periculoase

- caracteristici fizico-chimice ale mărfurilor stivuite: greutate specifică, stare de agregare, toxicitate, periculozitate etc

- particularităţile mărfurilor: fragile, toxice, inflamabile, explozive, perisabile, agabaritice, etc.;

- tehnici specifice de stivuire pe tipuri de mărfuri: stivuirea containerelor, stivuirea paleţilor, stivuirea sacilor, stivuirea butoaielor, stivuirea mărfurilor paletizate, stivuirea laminatelor, stivuirea cherestelei, stivuirea rolelor de hârtie etc.

- suprafaţa de aşezare: teren, hambarul navei, vagon, remorcă, tractor, camion, barjă, chei etc.

- tipuri ambalaje: hârtie, carton, pânză, polistiren, folii de polipropilenă, tablă, lemn etc.

- forme de ambalare a mărfurilor stivuite: - ambalate, unitizate: pe paleţi, în slinguri, în bigbag- uri, în containere etc

- neambalate, în vrac, pe roţi (vehicule), buşteni etc.

- tehnici de stivuire, în funcţie de tipurile de mărfuri şi ambalaje: stivuire longitudinală, stivuire transversală, stivuire pe un nivel sau pe mai multe nivele, stivuire în bloc sau stive, stivuire pe paleţi sau direct pe pardoseala depozitului etc.

- spaţii de depozitare: hambare/magazii navă, magazii portuare, depozite portuare, platforme, cheiuri etc

- caracteristicile  spaţiilor de depozitare:  sarcina maximă suportată de platforma portuară, dimensiunile de gabarit ale magaziilor portuare, dimensiunile de gabarit ale magaziilor navei, înălţimea de stivuire, dimensiunile spaţiilor tehnologice şi ale căilor de acces;

- tipuri de sarcini unitare de încărcare/ descărcare: în pachete, pe palete, în slinguri, în bigbagsuri, în containere, etc.

- utilaje şi dispozitive pentru stivuirea mărfurilor: macara plutitoare, automacara, macara de cheu, pod transbordor, stivuitor, încărcător, bigă, cranic, traversă, electromagnet de sarcină, furci, spreder, cleşte, dispozitiv de translaţie, gafe pentru paleţi, gafe pentru saci, gafe pentru butoaie, gafe pentru tablă, gafe pentru role, gafe pentru cherestea etc.

- caracteristicile utilajelor: sarcina nominală, viteze de lucru, dimensiuni de gabarit

- dispozitive pentru siguranţa mărfii: cârlige, cleşti, spredere, graifere, electromagneţi de sarcină, traverse etc.

- codul de semnalizare: 16 semne executate cu membrele superioare

- marcaje: privind condiţiile de depozitare ( temperatură, umiditate, luminozitate ), modalităţi de manipulare, fragilitatea mărfurilor, gradul de periculozitate etc.

- tipuri de dispozitive de manipulare: dispozitiv pentru paleţi, dispozitiv pentru slinguri, dispozitiv pentru big bagsuri, dispozitiv pentru pachete de tablă, dispozitiv pentru butoaie, dispozitiv pentru baloturi, dispozitiv pentru containere, etc.

- măsuri de depozitare şi conservare: temperatură, umiditate, ventilaţie, igenizare, separaţii între mărfuri, spaţii frigorifice pentru mărfuri perisabile etc.

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| COMPLETAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE (unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare în vederea întocmirii documentelor specifice activităţii de operare a mărfurilor. | NIVELUL UNITĂŢII: 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Întocmeşte foaia de lucru | 1.1. Foaia de lucru este întocmită corect pe baza bonurilor de muncă. 1.2. Foaia de lucru este completată lizibil, specificînd date relevante. 1.3. Foaia de lucru este completată conform limbajului de specialitate. 1.4. Prezenţa docherilor se face corect, stabilind în foaia de pontaj pe cei prezenti şi cei care lipsesc motivat sau nemotivat, concediu de odihnă sau medical. 1.5. Defecţiunile şi întreruperile în operare ale utilajelor sunt trecute în foaia de lucru conform legislaţiei în vigoare. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: documentele specifice necesare începerii activităţilor de operare; documentele ocazionate de evenimentele apărute în procesul de lucru | cu responsabilitate; Capacitatea de corelare a realizării normelor portuare şi contractuale cu întocmirea actelor conform legislaţiei în vigoare; cu corectitudine; cu atenţie; detaliat; în timp util; promt |
| 2 Predă foaia de lucru | 2.1. Foaia de lucru este completată conform legislaţiei în vigoare. 2.2. Foaia de lucru este certificată prin semnatură. 2.2. Foaia de lucru este predată operatorului de dană, împreună cu bonul de muncă conform regulamentelor. 2.3. Foaia de lucru este predată la sfârşitul fiecărei etape de lucru în conformitate cu instrucţiunile interne. |  |  |

Gama de variabile:

- documente specifice:

- foaia de lucru

- bon de muncă

- defecţiuni utilaje

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

# Text boxes

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări