Analiza ocupaţională pentru:

OPERATOR PORTUAR ŞEF ECHIPĂ DOCHERI

Sectorul: Transporturi

Realizată de către: Mereanu Raluca - Virginia, economist, Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa

Sursele primare utilizate:

- companii/ societăţi de operare portuară: S.C. SOCEP S.A, S.C. UMEX S.A, S.C. MINMETAL S.A., S.C.CHIMPEX S.A., S.C. SICIM S.A., S.C. FRIAL S.A., S.C. OIL TERMINAL S.A., S.C. ROTRAC S.A., S.C. DECIROM S.A., S.C. CSCT- DP WORLD S.R.L.

- specialişti cu experienţă în exploatare portuară: docheri, şefi echipă docheri, operatori dană, directori tehnici

- legislaţie internă şi internaţională în vigoare privind exploatarea portuară

- regulamente de exploatare portuară

Tehnici de colectare a datelor:

- interviul individual

- analiza de documente

- interviul de grup

- observatia

- fişă post

Cod: 835002

Denumire document electronic: Analiză ocupaţională

Data elaborării:  20.03.2008

Data de revizuire preconizată:.......................

pagina 1 din  16

# Ocupaţia: ŞEF ECHIPĂ DOCHERI  Cod COR: 835002

# ANALIZA OCUPAŢIONALĂ

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Organizează activităţile echipei de docheri | 1.1 Identifică informaţiile despre operaţiunile repartizate 1.2 Aplică tehnologiile de lucru 1.3.Stabileşte sarcinile de lucru ale echipei | - Informaţii despre operaţiunile repartizate identificate - Tehnologii de lucru aplicate - Sarcini de lucru stabilite | -corect - în totalitate - în mod realist - în conformitate cu planul şi normele de operare portuară - cu discernământ - cu exactitate - clar - complet - concret - precis - cu responsabilitate | -categorii de activităţi -norme de timp -instrucţiuni de lucru specifice la operarea de nave şi mijloace de transport terestre -caracteristici tehnice şi funcţionale ale instalaţiilor de ridicat, sculelor şi dispozitivelor utilizate în exploatarea portuară -tipurile de ambalaje -particularităţi ale mărfurilor -terminologia de specialitate -norme specifice de protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protecţia mediului -procedee de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor -sarcini de lucru conform cu fişa postului | -capacitate organizatorică -capacitatea de a găsi alternative -capacitatea de a respecta strict regulile -capacitatea de previziune | - corectitudine -rigurozitate -realism -discernământ -responsabilitate | 2 | -Categorii de activităţi: pregătirea mijlocului de transport, pregătirea navei, manipularea diferitelor tipuri de mărfuri: saci, butoaie, produse lemnoase, laminate, table, utilaje, instalaţii, mărfuri solide în vrac, mărfuri în containere, tehnici de amarare a mărfii în hambar şi pe punte -Echipele cuprind: docheri, mecanizatori macaragii, stivuitorişti -Programul de activităţi al echipelor: pe etape de lucru şi pe categorii de activităţi -Rezultatele echipelor complexe: îndeplinirea clauzelor contractuale privind normele de operare şi condiţiilor de calitate -Condiţii tehnice de execuţie a lucrărilor presupun: asigurarea instalaţiilor, sculelor, dispozitivelor şi mijloacelor de transport adecvate categoriei de activităţi -Avarii şi accidente posibile: - Avarii ce pot să apară în timpul procesului de lucru: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor instalaţiilor de ridicat, defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide, căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, rupere cabluri, lanţuri - Accidente ce pot apare în timpul procesului de lucru: mecanice:loviri, fracturi, răniri, electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Coordonează activităţile echipei de docheri | 2.1. Stabileşte categoriile de activităţi 2.2. Repartizează sarcini de lucru 2.3. Elaborează programul de activităţi al echipei 2.4.Monitorizează rezultatele echipei 2.5. Comunică cu şeful ierarhic asupra activităţilor echipei | - Categorii de activităţi stabilite - Sarcini de lucru repartizate - Program de activităţi elaborat - Rezultate ale echipei monotorizate - Activităţi ale echipei comunicate şefului ierarhic | - corect - realist - clar - conform fişei postului - concis - cu responsabilitate - în funcţie de procesul tehnologic - în timp util - permanent - riguros - sistematic - cu rigurozitate - în scris - operativ | -instrucţiuni de manipulare a mărfurilor -caracteristicile spaţiilor de depozitare -modul de prezentare a mărfurilor -caracteristici fizico – chimice ale mărfurilor -caracteristici tehnice ale utilajelor portuare -traseul urmat de marfă în port -regulamente de lucru în porturi -norme portuare de încărcare / descărcare la nave -calitatea mărfurilor operate -condiţii de securitate pentru marfă -normele contractuale | -capacitate organizatorică -spirit de observaţie | -discernământ -responsabilitate - atenţie -operativitate | 2 | -Operaţiunile specifice: de încărcare / descărcare / manipulare a diferitelor tipuri de mărfuri: saci, butoaie, produse lemnoase, laminate, utilaje, instalaţii, mărfuri solide în vrac, mărfuri în containere -Evenimentele neprevăzute pot fi: - Avarii ce pot să apară în timpul procesului de lucru: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor instalaţiilor de ridicat, defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide, căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, rupere cabluri, lanţuri - Accidente ce pot apare în timpul procesului de lucru: mecanice: loviri, fracturi, răniri, electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii - Neconformităţile privind calitatea mărfurilor operate se referă la: integritatea ambalajului, modul de aşezare a mărfurilor, condiţiilor specifice de depozitare,condiţii de temperatură, umiditate, ventilaţie,separaţia mărfurilor -Echipamente şi utilaje grele specifice desfăşurării activităţilor portuare: macarale de cheu, automacarale, poduri transbordoare, macarale plutitoare, autostivuitoare, autoîncărcătoare, benzi transportoare, elevatoare, instalaţii pneumatice de încărcare/descărcare a mărfurilor de masă, instalaţii de încărcare/descărcare a mărfurilor lichide, trailere, tractoare, camioane -Caracteristici fizico – chimice ale mărfurilor: greutate specifică, stare de agregare, toxicitate, inflamabilitate -Categorii de mărfuri operate: mărfuri de masă, produse metalurgice şi siderurgice, construcţii de maşini, produse din lemn, materiale de construcţii, produse ale industriei uşoare, produse ale industriei chimice, produse alimentare, produse periculoase |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Manevrează scule şi dispozitive adecvate procesului tehnologic stabilit | 3.1. Preia sculele de la magazie 3.2. Verifică starea tehnică a sculelor, uneltelor şi dispozitivelor 3.3. Foloseşte echipamentul de lucru şi protecţie, sculele, dispozitivele cu care acţionează 3.4. Predă sculele şi dispozitivele folosite în etapa de lucru la magazie | -Scule luate de la magazie - Starea tehnică a sculelor, uneltelor şi dispozitivelor verificată - Echipament de lucru şi protecţie, scule, dispozitive folosite - Scule şi dispozitive predate la magazie | - prompt - cu atenţie -permanent - periodic - operativ - în conformitate cu particularităţile acestora -conform prevederilor documentaţiei tehnice - corect - în totalitate - în conformitate cu procedura internă | -instrucţiuni de utilizare a sculelor şi dispozitivelor de manipulat sarcini -tehnici de stivuire -caracteristici fizico-chimice ale mărfurilor stivuite | -capacitatea de a adopta măsuri eficiente -capacitatea de a manevra sculele şi dispozitivele | -atenţie -conştiinciozitate -corectitudine -responsabilitate -rigurozitate | 2 | -Utilaje şi dispozitive: macara plutitoare, automacara, macara de cheu, pod transbordor, stivuitor, încărcător, bigă, cranic, traversă, electromagnet de sarcină, furci, spreder, cleşte, dispozitiv de translaţie, gafe pentru paleţi, gafe pentru saci, gafe pentru butoaie, gafe pentru tablă, gafe pentru role, gafe pentru cherestea -Marcajele producătorului: mărci de identificare, mărci de transport, mărci de expediţie - Forme de ambalare a mărfurilor:ambalate, unitizate: pe paleţi, în slinguri, în bigbag- uri, în containere etc. neambalate, în vrac, pe roţi, buşteni -Măsuri de depozitare şi conservare: temperatură, umiditate, ventilaţie, igenizare, spaţii frigorifice |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Coordonează manipularea mărfurilor | 4.1. Coordonează transferul unităţilor de încărcare 4.2. Supraveghează aşezarea metodică şi judicioasă a mărfurilor 4.3. Răspunde de prinderea, desprinderea, coţarea, decoţarea sarcinilor în/din dispozitivul de manipulare 4.4. Răspunde de rujarea corectă a mărfurilor 4.5. Adoptă măsuri pentru depozitarea şi conservarea mărfurilor manipulate | -Transferul unităţilor de încărcare coordonat -Aşezarea metodică a mărfurilor supravegheată -Prinderea, desprinderea, coţarea, decoţarea sarcinilor în/din dispozitivul de manipulare efectuate - Rujarea corectă a mărfurilor efectuată - Măsuri pentru depozitarea şi conservarea mărfurilor manipulate adoptate | - cu respectarea strictă a prevederilor cargoplanului - corect - în siguranţă - în timp minim - permanent - conform tehnicilor specifice de stivuire - detaliat - cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale - cu atenţie - în timp util - vizual - în raport cu marcajele producătorului - cu discernământ - cu rigurozitate | - instrucţiuni de utilizare a sculelor şi dispozitivelor de manipulat sarcini; -reglementări naţionale şi internaţionale privind stivuirea mărfurilor; -instrucţiuni de stivuire pe tipuri de mărfuri; -tehnici de stivuire; -caracteristici fizico-chimice ale mărfurilor -mijloace de transport terestre; -modalităţi de formare a sarcinilor de încărcare/ descărcare; -tehnologiile de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor; -caracteristici tehnice ale utilajelor specifice desfăşurării activităţilor de expediere / reexpediere; -tipuri de mărfuri; -tipuri de ambalaje utilizate în activităţile de expediere / reexpediere; -particularităţi ale mărfurilor expediate / reexpediate; -terminologia de specialitate; -documente specifice -instrucţiuni de manipulare a mărfurilor; -reguli de stivuire şi rujare a mărfurilor | - capacitatea de a supraveghea -capacitatea de adopta măsuri - capacitatea de a efectua manipularea mărfurilor | -responsabilitate -operativitate -corectitudine - atenţie -rigurozitate -precizie -promptitudine | 2 | -Tehnici specifice de stivuire pe tipuri de mărfuri: stivuirea containerelor, stivuirea paleţilor, stivuirea sacilor, stivuirea butoaielor, stivuirea mărfurilor paletizate, stivuirea laminatelor, stivuirea cherestelei, stivuirea rolelor de hârtie etc. -Tehnici de stivuire, în funcţie de tipurile de mărfuri şi ambalaje: stivuire longitudinală, stivuire transversală, stivuire pe un nivel sau pe mai multe nivele, stivuire în bloc sau stive, stivuire pe paleţi sau direct pe pardoseala depozitului etc. -Unităţi de încărcare: container, paletă, boxpaletă, sac, butoi, butelie etc. -Tipuri de mărfuri: solide, lichide, gazoase şi mărfuri periculoase -Caracteristici fizico-chimice ale mărfurilor stivuite: greutate specifică, stare de agregare, toxicitate, periculozitate etc -Particularităţile mărfurilor: fragile, toxice, inflamabile, explozive, perisabile, agabaritice, etc.; -Tipuri ambalaje: hârtie, carton, pânză, polistiren, folii de polipropilenă, tablă, lemn etc. -Forme de ambalare a mărfurilor stivuite: - ambalate, unitizate: pe paleţi, în slinguri, în bigbag- uri, în containere etc - neambalate, în vrac, pe roţi (vehicule), buşteni etc. -Spaţii de depozitare: hambare/magazii navă, magazii portuare, depozite portuare, platforme, cheiuri etc -Măsuri de depozitare şi conservare: temperatură, umiditate, ventilaţie, igenizare, separaţii între mărfuri, spaţii frigorifice pentru mărfuri perisabile etc. -Caracteristicile spaţiilor de depozitare: sarcina maximă suportată de platforma portuară, dimensiunile de gabarit ale magaziilor portuare, dimensiunile de gabarit ale magaziilor navei, înălţimea de stivuire, dimensiunile spaţiilor tehnologice şi ale căilor de acces; -Suprafaţa de aşezare: teren, hambarul navei, vagon, remorcă, tractor, camion, barjă, chei etc. -Utilaje şi dispozitive pentru stivuirea mărfurilor: macara plutitoare, automacara, macara de cheu, pod transbordor, stivuitor, încărcător, bigă, cranic, traversă, electromagnet de sarcină, furci, spreder, cleşte, dispozitiv de translaţie, gafe pentru paleţi, gafe pentru saci, gafe pentru butoaie, gafe pentru tablă, gafe pentru role, gafe pentru cherestea etc. -Caracteristicile utilajelor: sarcina nominală, viteze de lucru, dimensiuni de gabarit -Tipuri de sarcini unitare de încărcare/ descărcare: în pachete, pe palete, în slinguri, în bigbagsuri, în containere, etc. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -Proceduri de manipulare: manipulare manuală, manual-mecanizată -Suportul pentru stivuire: terenul, hambarul navei, vagonul, remorca tractorului, trailerul, camionul, vagonul, barja. -Tipuri de dispozitive de manipulare: dispozitiv pentru paleţi, dispozitiv pentru slinguri, dispozitiv pentru big bagsuri, dispozitiv pentru pachete de tablă, dispozitiv pentru butoaie, dispozitiv pentru baloturi, dispozitiv pentru containere, etc. -Dispozitive pentru siguranţa mărfii: cârlige, cleşti, spredere, graifere, electromagneţi de sarcină, traverse etc. -Codul de semnalizare: 16 semne executate cu membrele superioare -Marcajele producătorului: mărci de identificare, mărci de transport, mărci de expediţie -Marcaje: privind condiţiile de depozitare (temperatură, umiditate, luminozitate), modalităţi de manipulare, fragilitatea mărfurilor, gradul de periculozitate |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Completează documente specifice | 5.1. Întocmeşte foaia de lucru 5.2. Predă foaia de lucru | -Foaia de lucru întocmită - Foaia de lucru predată | - corect - lizibil - pe baza bonurilor de muncă - cu atenţie - utilizând limbaj de specialitate - detaliat - în timp util - promt | -documentele specifice necesare activităţilor de operare - documentele ocazionate de evenimentele apărute în procesul de lucru | - capacitatea de a întocmi documente specifice -capacitatea de corelare a realizării normelor portuare şi contractuale cu întocmirea actelor conform legislaţiei în vigoare | -responsabilitate -corectitudine | 2 | Documente specifice activităţilor: foaia de lucru bonul de muncă |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă | 6.1. Asigură aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 6.2. Asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă 6.3. Instruieşte docherii 6.4. Identifică situaţiile de risc 6.5. Urmăreşte aplicarea procedurilor de urgenţă | - Norme de sănătate şi securitate în muncă aplicate - Prevederi legale referitoare la situaţiile de urgenţă aplicate - Docheri instruiţi - Situaţii de risc identificate - Proceduri de urgenţă aplicate | - adaptate specificului activităţii - cu rigurozitate - pe toată perioada desfăşurării programului de lucru - sistematic, la începerea fiecărei etape de lucru - în timp şi spaţiu - cu responsabilitate - cu operativitate - cu luciditate | -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare -Normele de sănătate şi securitate în muncă aplicabile -Normele de prevenire şi stingere a incendiilor aplicabile -Prevederile din fişa postului, referitoare la asigurarea respectării NSSM şi NPSI în activităţile specifice | - capacitatea de a aplica normele de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor - capacitatea de a identifica potenţialele surse de pericol - capacitatea de a urmări aplicarea măsurilor de evacuare şi de prim ajutor | -responsabilitate -promptitudine -corectitudine | 2 | -Norme de protecţia muncii specifice locului de muncă şi tehnologiilor de manipulare a mărfurilor -Echipament de protecţia muncii personal şi pentru echipa de docheri şi mecanizatori: cască de protecţie, palmare, mănuşi, încălţăminte antiderapantă, combinezoane, centură de siguranţă, pelerine de ploaie -Norme de securitatea muncii pentru utilizarea dispozitivelor de manipulare sarcini, pentru manevrarea utilajelor aferente procesului tehnologic -Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor: norme generale, specifice locului de muncă, specifice mărfurilor manipulate -Materiale pentru stingerea incendiilor – apă, nisip, pulbere, zăpadă carbonică -Mijloace pentru stingerea incendiilor – extinctoare portabile, hidranţi, pompe, lopeţi -Riscuri de incendiu – scurt circuite, acumulări de electricitate statică, condiţii atmosferice nefavorabile -Avarii ce pot să apară în timpul procesului de lucru: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor instalaţiilor de ridicat, defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide, căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, rupere cabluri -Accidente ce pot apare în timpul procesului de lucru: mecanice:loviri, fracturi, răniri, electrocutări, arsuri chimice, intoxicaţii -Persoane abilitate: responsabil protecţia muncii, PSI, cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor membrii compartimentului tehnic |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Urmăreşte respectarea normelor de protecţia mediului | 7.1. Instruieşte personalul privind protecţia mediului 7.2. Urmăreşte aplicarea normelor de protecţia mediului înconjurător 7.3. Protejează mediul înconjurător | Mediul înconjurător protejat | - corect - cu responsabilitate - permanent - la începerea fiecărei etape de lucru - operativ - cu rigurozitate - sistematic | -prevederile autorizaţiei de mediu -norme de protecţia mediului aplicabile -noţiuni de legislaţie privind protecţia mediului înconjurător -măsuri pentru combaterea şi diminuarea efectelor poluării mediului înconjurător -prevederile specifice din fişa postului | -capacitatea de a identifica sursele de poluare -capacitatea de a aplica măsuri necesare pentru evitarea poluării mediului înconjurător | -responsabilitate | 2 | -Factorii de mediu: clima, solul, aerul, apa, lumina, temperatura, umiditatea, vântul, zgomotul, stresul, emisiile de noxe -Pericole posibile asupra mediului pot fi: dispersare de pulberi, depozitarea materialelor în locuri nepermise, dispersarea deşeurilor, poluarea accidentală a mediului, deversarea pe sol/ în apă de produse petroliere, chimice, toxice, periculoase - Persoane abilitate: responsabil protecţia mediului, conducători ierarhici, angajaţi – participanţi la procesul tehnologic |

# Footnotes

Lista incluzînd numele organizaţiilor/companiilor/experţilor şi/sau surselor de documentare

Lista incluzînd tehnicile de colectare a datelor utilizate la realizarea analizei

# Text boxes

Se completează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări

Authority